Приложение 16 Выдержка из справочника

Параметры клапанов давления резьбового (Г54-3) и стыкового (ПГ54-3) монтажа 
по ТУ2-053-1628-83

| Параметр | Г54-32М, ПГ-54-32М | Г54-34М, ПГ-54-34М | Г54-35М, ПГ-54-35М |
| --- | --- | --- | --- |
| Диаметр условного прохода, мм | 10 | 20 | 32 |
| Расход масла, л/мин |  |  |  |
| номинальный | 32 | 125 | 200 |
| максимальный | 50 | 170 | 300 |
| минимальный | 1 | 3 | 5 |
| Номинальный перепад давлений, МПа | 0,2 | 0,65 | 0,55 |
| Утечки, см3/мин, не более | 200 | 280 | 280 |

Рис. П.1 Структура обозначения клапанов давления типов Г54-3 (по ТУ2-053-1628-83) и Г66-3 (по ТУ2-053-1627-83).

РАСПРЕДЕЛИТЕЛИ

Основные параметры золотниковых распределителей

| Параметр | Тип распределителя |
| --- | --- |
|  | В6 | 1Р6 | В10 | 1Р10 | В16 | 1Р203 | 1Р323 |
| Условный проход, мм | 6 | 10 | 16 | 20 | 32 |
| Расход рабочей жидкости, л/мин | 12,5-16 | 20-25 | 20-32 | 25-40 | 80-125 | 120-180 | 330-700 |
| Номинальное давление на входе, МПа | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Максимальное давление на выходе, МПа | 6 | 15 | 6 | 6 | 6 |

Рис.  П.2 Исполнения золотниковых распределителей по гидросхеме

Рис. П.3 Структура условных обозначений золотниковых гидрораспределителей  Dу6, Dу10, Dу16 (тип В по ГОСТ 24679-81 или тип 1Р по ТУ2-053-1815-86).

1 – варианты исполнений по гидросхеме в соответствии с рис. П.2