Приложение 20 Алгоритм работы системы визуализации и управления

Подгруппа 2 - специальность  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

1. Алгоритм работы мнемосхемы:

После запуска режима исполнения мнемосхема должна отображать значения измерений:

-  с датчика температуры на стрелочный прибор, цифровой индикатор и графический элемент «Тренд»;

- c эмуляторов датчиков освещенности и влажности на соответствующий ползунок, цифровой индикатор и графический элемент «Тренд»;

| Наименование параметра | Пределы измерения | Формат данных | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, гр.С | -50...+100 | Факт.знач.*10 (int) | Вход №1 МВ110-224.8А |
| Освещенность, лк | 0…5000 | 0…1000 (int) | Вход №2 МВ110-224.8А |
| Влажность воздуха, % | 0…100 | 0…1000 (int) | Вход №3 МВ110-224.8А |

В случае выхода измеряемого параметра за предупредительные границы цвет цифр на цифровом индикаторе должен стать желтым, при выходе за предаварийные границы – красным.

| Наименование параметра | Нижняя предаварийная граница | Нижняя предупредит. граница | Верхняя предупредит. граница | Верхняя предаварийная граница |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура воздуха, гр.С | 20 | 28 | 34 | 36 |
| Освещенность, лк | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 |
| Влажность воздуха, % | 70 | 75 | 85 | 90 |

На мнемосхеме также должны отображаться режимы работы САУ «АВТОМАТ», «ГОТОВ», «АВАРИЯ» с помощью текстовых табло.

На мнемосхеме должно отображаться состояние выходов (исполнительных механизмов) с помощью графических элементов имитирующих сигнальные лампы. «Включен» – цвет соответствующий назначению выхода (электронагреватель – красный, лампы освещения – белый, вытяжной вентилятор – желтый). «Выключен» – серый цвет. Лампы необходимо снабдить поясняющими надписями (статический текст).

На мнемосхеме должны быть предусмотрены три блока для отображения и изменения (поле ввода) уставок регуляторов обогрева, освещенности и влажности. Всего шесть уставок.

Основной рабочий экран в среде TRACE MODE должен включать следующие необходимые графические элементы (ГЭ):

- статический текст;

- динамический текст;

- стрелочный прибор;

- кнопка;

- тренд;

- динамические ГЭ.

2. Алгоритм работы системы автоматического управления

2.1. Нажатие кнопки «Пуск» переводит все САР в автоматический режим работы (АВТОМАТ), начинают работать регуляторы.

2.2. Нажатие кнопки «Стоп» переводит все САР в режим готовности (ГОТОВ), управление не происходит.

2.3. Нажатие кнопки «Грибок» переводит САР в режим «ГОТОВ». Пока нажата кнопка «Грибок» перевод САР в «Автомат» не возможен. На мнемосхеме отображается «Авария».

2.4. Работа САР в соответствии с приведенными параметрами:

| Наименование | Тип регулятора | Параметры регулятора | Вход | Выход |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| САР кондиционирование | Двухпозиционный ON/OFF (прямой гистерезис) | При Т>25 гр.С включить охлаждение При T<22 гр.С отключить нагрев | Датчик температуры окружающего воздуха. Термоспротивление ДТС125Л-50М.B3.60 | Установка кондиционирования Эмулятор – красная сигнальная лампа 24 В. |
| САР освещенности | Двухпозиционный ON/OFF с логикой (прямой гистерезис) | При Ev<2000 Лк включить дополнительное освещение При Ev>3000 Лк отключить дополнительное освещение | Датчик освещенности Эмулятор аналогового датчика освещенности, 0…1 В | Светодиодные лампы освещения. Эмулятор – белая сигнальная лампа 24 В. |
| САР относительной влажности воздуха | Двухпозиционный ON/OFF (обратный гистерезис) | При F>60% включить вентиляцию При F<40% выключить вентиляцию | Датчик относительной влажности воздуха Эмулятор аналогового датчика, 0…1 В | Система вентилирования. Эмулятор – желтая сигнальная лампа 24 В. |