Примерное комплексное задание II уровня

Подгруппа 4 - специальность  15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики

Производственная ситуация

Организация «Станкосервис» оказывает услуги по монтажу, ремонту и модернизации оборудования с гидросистемами. На предприятии в результате механического повреждения на металлообрабатывающем  станке выведены из строя компоненты: рукав высокого давления – РВД, регулирующий, направляющий диагностический гидроаппарат. На складе организации отсутствуют компоненты нужного размера. Необходимо внести изменения в гидросистему станка, чтобы иметь возможность использовать имеющиеся на складе организации компоненты и   обеспечить возможность проведения ремонтных работ в сроки, указанные заказчиком.

Комплексное задание II уровня

1.	 Инвариантная часть профессионального комплексного задания

Общая часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта профессиональной деятельности, характерных для всех специальностей УГС МАШИНОСТРОЕНИЕ:

-  использовать прикладные компьютерные программы;

-  использовать,   разрабатывать, оформлять техническую документацию;

-  определять технологию, методы и способы выполнения работы;

- выбирать технологическое оборудование, материалы, инструменты для выполнения работы;

-  использовать нормативную и справочную литературу, применять документацию систем качества.

Максимальная оценка за выполнение задания общей части Комплексного задания II уровня -  35 баллов.

При составлении задания учитывается специфика выполнения работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.

Содержание заданий соответствует требованиям ФГОС СПО, учитывает основные положения профессиональных стандартов и  требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.

Таблица 1

Актуализация задания

| № п/п | 15.00.00 МАШИНОСТРОЕНИЕ |
| --- | --- |
|  | 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики |
|  | ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности |
|  | ПК 2.1. Участвовать в проектировании гидравлических и пневматических приводов по заданным условиям и разрабатывать принципиальные схемы. ПК 2.2. Использовать прикладные программы при оформлении конструкторской и технологической документации. |
|  | ОП 06 Инженерная графика, ОП.08. Метрология стандартизация и сертификация ОП.01. Элементы гидравлических и пневматических приводов ПМ.02 Проектирование гидравлических и пневматических приводов изделий. |

Время, отводимое на выполнение задания – 2 ч 30 мин (астрономических)

Максимальное количество баллов – 35 баллов.

ЗАДАЧА № 4.1

Внести изменения в чертеж детали «Штуцер»* и на основе измененного чертежа создать 3D модель детали

*варианты: изменение размера присоединительных элементов под заданную конфигурацию рукава высокого давления, изменения пространственного положения присоединительных элементов без изменения размеров.

Условия выполнения задачи

- для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляется:  чертеж детали «Штуцер»; выдержка из ГОСТ 22525-77 (Приложение 14 ГОСТ 22525-77)

2) задание выполняется в кабинете инженерной графики, оснащенной компьютерами на базе AMD А4;

3) работа выполняется в программе КОМПАС-3Dv16 (либо иной, в которой работает участник);

4) 3D-чертеж должен быть выполнен в масштабе 1:1;

5) время, отводимое на выполнение задачи – 60 минут.

6) максимальное количество баллов – 15 баллов.

7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате *.cdw и *.m3d    (либо иной, в которой работает участник) , и *.pdf  в ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.

ЗАДАЧА № 4.2

Доработать принципиальную гидравлическую схему привода поступательного перемещения рабочего органа* добавив недостающие обозначения компонентов, внести изменения в подключение контрольного прибора. Оформить перечень элементов гидравлической схемы.

* варианты: вилка переключения диапазонов в коробке скоростей, гидроцилиндр зажима вертикальных направляющих.

Условия выполнения задачи

1) для выполнения задачи участник Олимпиады получает чертеж, содержащий незавершенную принципиальную гидравлическую схему;

2)	для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются методические рекомендации, распечатка необходимых разделов справочника [3.1] (Приложение 16 Выдержка из справочника), бланк перечня элементов гидравлической схемы (Приложение 17 Бланк перечня элементов ГС);

3) задание выполняется в кабинете инженерной графики, оснащенной компьютерами на базе AMD А4;

4) работа выполняется в программе КОМПАС 3D (либо иной, в которой работает участник);

5) время, отводимое на выполнение задачи – 1 ч 30  минут.

6) максимальное количество баллов – 20 баллов.

7) результат сохраните в папке Участника Олимпиады №__ в формате  *.cdw  (либо ином, в котором работает участник) и *.pdf  , ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.

2. Вариативная часть профессионального комплексного задания

Вариативная часть задания направлена на демонстрацию умений и практического опыта профессиональной деятельности, характерных для специальности 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики:

участвовать в проектировании гидравлических и пневматических приводов по заданным условиям и разрабатывать принципиальные схемы;

использовать прикладные программы при оформлении конструкторской и технологической документации;

организовывать и проводить испытания гидравлических и пневматических устройств и систем;

организовывать и выполнять техническое диагностирование, обслуживание и ремонт гидравлических и пневматических устройств и систем.

При составлении задания учитывается специфика выполнения работ по заданным параметрам с контролем соответствия результата существующим требованиям.

Содержание заданий соответствует требованиям ФГОС СПО, учитывает основные положения профессиональных стандартов и  требования работодателей к уровню подготовки специалистов среднего звена.

Таблица 2

Актуализация задания

| № п/п | Характеристики ФГОС СПО | Характеристики профессионального стандарта (при наличии) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики, Приказ N 345 от 18 апреля 2014 г. | Профессиональный стандарт «Слесарь-ремонтник» Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 26 декабря 2014 г. N 1164н |
|  | 15.02.03 Техническая эксплуатация гидравлических машин, гидроприводов и гидропневмоавтоматики: 1. Организация и выполнение монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания и ремонта гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов. 2. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих | Уровень квалификации 3 |
|  | ПК 2.1. Участвовать в проектировании гидравлических и пневматических приводов по заданным условиям и разрабатывать принципиальные схемы. ПК 2.2. Использовать прикладные программы при оформлении конструкторской и технологической документации. ПК 1.3. Организовывать и проводить испытания гидравлических и пневматических устройств и систем. ПК 1.4. Организовывать и выполнять техническое диагностирование гидравлических и пневматических устройств и систем. ПК 1.5. Организовывать и выполнять техническое обслуживание гидравлических и пневматических устройств и систем. ПК 1.6. Организовывать и выполнять ремонт гидравлических и пневматических систем. | Профилактическое обслуживание и ремонт простых деталей узлов и механизмов |
|  | ПМ 01 Организация и выполнение монтажа, наладки, испытаний, технического обслуживания и ремонта гидравлических и пневматических устройств, систем и приводов, |

Время, отводимое на выполнение задания – 2 часа 45 минут (астрономических)

Максимальное количество баллов – 35 баллов.

ЗАДАЧА № 5.1

Распределить, описанные неисправности в работе гидросистемы металлообрабатывающего станка* по разделам (неисправности, вызванные очевидными причинами, и неисправности для выявления причин которых требуется дополнительная диагностика). Используя техническую документацию на станок, провести предварительный анализ возможных причин возникновения представленных в описании неисправностей.

*варианты станка: токарно-револьверный, плоскошлифовальный, горизонтально-расточной.

Условия выполнения задачи:

- для выполнения задачи участник Олимпиады использует предоставленный ему перечень выявленных неисправностей в гидросистеме станка и паспорт (руководство по эксплуатации) станка;

2) задание выполняется на базе учебно-производственного центра «Металлист» ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.;

3) время, отводимое на выполнение задачи –  1 час 15 минут.

5) максимальное количество баллов – 16 баллов.

6) результат выполнения оформляется на бланках, предоставленных участнику, ПРИЛОЖЕНИЕ ___ к Отчету о выполнении профессионального комплексного задания Олимпиады.

ЗАДАЧА № 5.2

Непосредственно на станке выполнить диагностические мероприятия/регулировки для устранения неисправностей в работе станка и мероприятия по уточненной диагностике/регулировке.

Условия выполнения задачи:

- для выполнения задачи участник Олимпиады использует результаты, полученные при решении задачи 5.1 и паспорт (руководство по эксплуатации) станка;

- задача выполняется на  металлообрабатывающем станке (участок станков с ЧПУ учебно-производственного центра «Металлист» ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.);

- все действия участника по регулировке (диагностике) выполняются в пошаговом режиме с подтверждением от специалистов, ответственных за эксплуатацию оборудования и соблюдение ТБ на производственном участке;

- все действия участника фиксируются в оценочном листе;

- время, отводимое на выполнение задачи –  45 минут.

- максимальное количество баллов – 10 баллов.

- за нарушение техники безопасности при работе на станке с ЧПУ участник удаляется с площадки.

ЗАДАЧА № 5.3*

Произвести анализ комплектности выданного набора деталей для сборки и состояния деталей насоса*. Произвести сборку насоса.

* варианты насоса: пластинчатый, шестеренчатый, аксиально-поршневой.

Условия выполнения задачи:

- для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются: комплект деталей насоса, набор слесарного инструмента, мерительные инструменты;

- задание выполняется на слесарном участке учебно-производственного центра «Металлист» ППК СГТУ имени Гагарина Ю.А.;

- для выполнения задачи участнику Олимпиады предоставляются данные о насосе: чертеж, характеристики;

- все действия участника фиксируются в оценочном листе;

- время, отводимое на выполнение задачи – 45 минут.

6) максимальное количество баллов – 9 баллов.

* К выполнению задачи 5.3 допускаются участники Олимпиады, правильно выполнившие задачи 5.1, 5.2.

Структура оценки заданий

Таблица 3

|  | ЗАДАНИЕ № 4 Разработать 3D модель детали «Штуцер», оформить принципиальную гидравлическую схему. | Максимальный балл – 35 баллов |
| --- | --- | --- |
|  | ЗАДАЧА № 4.1. Внести изменения в чертеж детали «Штуцер»* и на основе измененного чертежа создать 3D модель детали *варианты: изменение размера присоединительных элементов под заданную конфигурацию рукава высокого давления, изменения пространственного положения присоединительных элементов без изменения размеров. | Максимальный балл – 15 баллов |
|  | Критерии оценки: |  |
| 1 | В приложении 4 указан верно угол конуса 24( | 1 |
|  | 3d модель выполнена в масштабе 1:1 | 1 |
|  | Верно выполнены линейные, угловые размеры (16 элементов) | 4 |
|  | Верно выполнены наружные диаметральные и радиальные размеры (20 элементов) | 3 |
|  | Выполнены все функциональные резьбы (2 резьбы) | 2 |
|  | Верно выполнены отдельные элементы чертежа – фаски, скругления (5 элементов) | 1 |
|  | Построение модели с минимальным количеством операций (3 элемента) | 3 |

| Снятие баллов |
| --- |
| 3 | Неверно выполнены или отсутствуют от 1 до нескольких линейных, угловых размеров (снятие 0,25 балла за 1 неверный размер; неверно выполнены 50% и более размеров – снятие 4 балла) | 0,25-4 |
| 4 | Неверно выполнены или отсутствуют от 1 до нескольких наружных диаметральных или радиальных размеров (снятие 0,15 балла за 1 неверный размер; неверно выполнены 50% и более размеров – снятие 3 балла) | 0,15-3 |
| 5 | Неверно выполнены или отсутствуют функциональные резьбы (снятие 1 балла за 1 неверную резьбу; неверно выполнены 2 резьбы – снятие 2 балла) | 1-2 |
| 6 | Неверно выполнены или отсутствуют отдельные элементы чертежа – фаски, скругления (снятие 0,2 балла за 1 неверное отверстие; неверно выполнены 50% и более – снятие 1 балла) | 0,2-1 |
| 7 | Усложнение структуры модели (0,5 баллов за 1 дополнительный (лишний) элемент, более 6 элементов – 1,5 балла) | 0,5 – 3 |
|  | ЗАДАЧА № 4.2 Доработать принципиальную гидравлическую схему привода поступательного перемещения рабочего органа* добавив недостающие обозначения компонентов, внести изменения в подключение контрольного прибора. Оформить перечень элементов гидравлической схемы. * варианты: вилка переключения диапазонов в коробке скоростей, гидроцилиндр зажима вертикальных направляющих. | Максимальный балл – 20 баллов |
| 1 | В схеме присутствуют все необходимые компоненты гидропривода (12 элементов) | 5 |
|  | Условные обозначения компонентов соответствуют требованиям ЕСКД (8 элементов) | 4 |
|  | Верно указаны соединения компонентов гидропривода (5 элементов) | 2 |
|  | Внесенные в гидросхему изменения соответствуют указаниям условий задачи (10 элементов) | 4 |
|  | Параметры выбранных для вставки отсутствующих в исходном варианте компонентов гидросхемы соответствуют общим параметрам гидропривода (номинальное давление, номинальный расход) и указаниям условия задачи (тип привода для распределителя – количество точек контроля давления для манометра) (6 элементов) | 5 |
|  | Снятие баллов |
| 1 | Указаны не все необходимые компоненты гидропривода (за 1 неуказанный компонент – снятие 0,4 балла; не указаны 50% и более компонентов – снятие 5 балла) | 0,4-5 |
| 2 | Условные обозначения компонентов не соответствуют требованиям ЕСКД (за 1 неверный параметр снятие 0,5 балла; неверно указаны 50% и более параметров – снятие 4 балла) | 0,5-4 |
| 3 | Неверно указаны соединения компонентов гидропривода. (за 1 неверный параметр снятие 0,4 балла; неверно указаны 50% и более параметров – снятие 2 балла) | 0,4-2 |
| 4 | Внесенные в гидросхему изменения несоответствуют указаниям условий задачи (за 1 несоответствие – снятие 0,4 балла; не соответствуют более 50% компонентов – снятие 4 балла) | 0,4-4 |
| 5 | Параметры выбранных для вставки отсутствующих в исходном варианте компонентов гидросхемы не соответствуют общим параметрами гидропривода и указаниям условия задачи (за 1 несоответствие снятие 0,8 балла, при несоответствии более 50% – снятие 5 баллов) | 0,8-5 |
| ЗАДАНИЕ № 5 Выполнить диагностику/ регулировку гидрооборудования металлорежущего станка, выполнить сборку гидроагрегата (насоса). | Макси-мальный балл – 35 баллов |
|  | ЗАДАЧА № 5.1 Распределить, описанные неисправности в работе гидросистемы металлообрабатывающего станка* по разделам (неисправности, вызванные очевидными причинами, и неисправности для выявления причин которых требуется дополнительная диагностика). Используя техническую документацию на станок, провести предварительный анализ возможных причин возникновения представленных в описании неисправностей. *варианты станка: токарно-револьверный, плоскошлифовальный, горизонтально-расточной. | Макси-мальный балл - 16 баллов |
|  | Критерии оценки: |  |
| 1 | Верно указана категория неисправности (требует/ не требует дополнительной диагностики) (10 позиций) | 5 |
| 2 | Верно сформулированы заключения о причинах возникновения дефектов гидросистемы (10 позиции) | 3 |
| 3 | Перечислены необходимые дополнительные диагностические мероприятия по дефектам, для выявления причин которых это необходимо (по 2 балла за комплекс мероприятий по указанному дефекту) | 4 |
| 4 | Сформулированы инструкции по проведению регулировок для устранения выявленных дефектов (5 позиций) | 4 |
|  | Снятие баллов |
| 1 | Неверно указана категория неисправности (требует/ не требует дополнительной диагностики) (за 1 неверный ответ снятие 0,5 балла) | 0,5-5 |
| 2 | Неточная (неполная) формулировка заключения о причинах возникновения дефектов (за 1 формулировку снятие 0,3 балла) | 0,3-3 |
| 3 | Неточный (неполный) перечень дополнительных диагностических мероприятий по дефектам, для выявления причин которых это необходимо (за 1 комплекс мероприятий по указанному дефекту снятие 2 балла) | 2-4 |
| 4 | Неточно (неполно) сформулированы инструкции по проведению регулировок для устранения выявленных дефектов (за 1 дефект снятие 0,8 балла) | 0,8-4 |
|  | ЗАДАЧА № 5.2 Непосредственно на станке выполнить диагностические мероприятия/регулировки для устранения неисправностей в работе станка и мероприятия по уточненной диагностике/регулировке | Максимальный балл – 10 баллов |
|  | Критерии оценки: |  |
| 1 | Правильно указано расположение компонентов гидропривода, к которым относится описание дефектов (5 компонентов) | 2 |
| 2 | Правильно указаны расположение регулировочных устройств и КИП, по которым необходимо ориентироваться в процессе регулировки (диагностики) (6 компонентов) | 3 |
| 3 | Правильно выполняются промежуточные этапы регулировки диагностики, проводится контроль параметров станка по показаниям приборов (7 комплексов) | 5 |
|  | Снятие баллов |  |
| 1 | Неверно указано расположение компонентов гидропривода, к которым относится описание дефектов (за 1 компонент снятие 0,4 балла) | 0,4-2 |
| 2 | Неправильно указаны расположение регулировочных устройств и КИП, по которым необходимо ориентироваться в процессе регулировки (диагностики) (за 1 компонент снятие 0,5 балла) | 0,5-3 |
| 3 | Неправильно выполняются промежуточные этапы регулировки (диагностики), проводится контроль параметров станка по показаниям приборов (за 1 комплекс снятие 0,7 балла) | 0,7-5 |
|  | ЗАДАЧА № 5.3 Произвести анализ комплектности выданного набора деталей для сборки и состояния деталей насоса*. Произвести сборку насоса. * варианты насоса: пластинчатый, шестеренчатый, аксиально-поршневой. | Максимальный балл – 9 баллов |
|  | Критерии оценки: |  |
| 1 | При оценке комплектности выбранного набора деталей определены все недостающие компоненты (4 компонента) | 1 |
| 2 | Проведены необходимые измерения для установления типоразмеров недостающих деталей (8 позиций) | 2 |
| 3 | По справочной литературе корректно определены обозначения (наименования) недостающих деталей (8 позиций) | 2 |
| 4 | Соблюдена рациональная последовательность сборки | 1 |
| 5 | Приемы выполнения сборочных операций не допускают возникновения видимых и скрытых повреждений собираемых деталей (8 позиций) | 2 |
| 6 | При подготовке, проведении и завершении операции сборки соблюдаются требования охраны труда | 1 |
|  | Снятие баллов |
| 1 | При оценке комплектности выбранного набора деталей не выявлены недостающие компоненты (за 1 невыявленную деталь снятие 0,25 балла) | 0,25-1 |
| 2 | Некорректно проведены измерения для установления типоразмеров недостающих деталей (за 1неправильный размер снятие 0,25 балла) | 0,25-2 |
| 3 | Некорректно определены обозначения (наименования) недостающих деталей (за 1 неверное обозначение детали 0,25 балла) | 0,25-2 |
| 4 | Не соблюдается рациональная последовательность сборочных операций | 1 |
| 5 | Приемы выполнения сборочных операций допускают возникновения видимых и скрытых повреждений собираемых деталей (за каждый случай снятие 0,25 балла) | 0,25-2 |
| 6 | Не соблюдаются нормы техники безопасности при выполнении работ | 1 |

Используемое оборудование и программное обеспечение

для выполнения задания:

Предоставляется организаторами олимпиады

- Компьютеры на базе AMDX4

- Система трёхмерного моделирования КОМПАС 3D v16

- Станок  металлообрабатывающий

- Насос

- Инструмент слесарный:

- ключи для винтов с внутренним шестигранником (ГОСТ 11737-93) S = 4, 5, 6, 8, 10, 12

- отвертки ударные: шлицевые, крестовые

- молоток

- выколотка

- штангенциркуль, глубиномер, нутромер (ШЦ-I-250-0,05 ГОСТ 166-89)

ВНИМАНИЕ! Участник должен иметь при себе спецодежду. Наличие на спецодежде символики образовательной организации не допускается.

Информационное обеспечение

Стандарты

Единая система конструкторской документации (ЕСКД).

Единая система технологической документации (ЕСТД).

Система стандартов безопасности труда (ССБТ)

Основная литература

1.	Гроховский Д.В. Основы гидравлики и гидропривод [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гроховский Д.В.— Электрон. текстовые данные.— СПб.: Политехника, 2012.— 236 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/15902 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

2.	Гусев А.А. Основы гидравлики: учебник для СПО. – М.: Юрайт, 2015. – 286 с., ISBN 978-5-9916-4568-3

3.	Корнюшенко С.И. Основы объемного гидропривода и его управления: учебное пособие. – Серия «Среднее профессиональное образование». – М.: ИНФРА-М, 2016. – 337 с.

4.	Лепешкин А.В. Гидравлические и пневматические системы: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / А.В. Лепешкин, А.А. Михайлин: под ред. проф. Ю.А. Беленкова. – М.:ИЦ «Академия», 2013. – 336 с.

5.	Исаев Ю.М., В.П. Коренев Гидравлика и гидропневмопривод: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / Ю.М. Исаев, В.П. Коренев. -  – М.:ИЦ «Академия», 2013. – 176 с.

Дополнительная литература

1.	Схиртладзе А.Г. Гидравлические и пневматические системы: учебник / А.Г. Схиртладзе, В.И. Иванов, В.Н. Кареев; под ред. Ю.М. Соломенцева. – М.:Высш. шк., 2006. – 534 с.

2.	Свешников В.К. Станочные гидроприводы [Электронный ресурс]: справочник/ Свешников В.К.— Электрон. текстовые данные.— М.: Машиностроение, 2008.— 640 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5180 .— ЭБС «IPRbooks», по паролю

3.	Свешников В.К. Гидрооборудование. Международный справочник в 3-х кн. – М.:ИЦ «Техинформ», МАИ, 2001 - 2003

4.	Учебный курс гидравлики (в 3-х т). – Маннесман Рексрот ГмбХ, Лор на Майне/ ФРГ, 1986.

5.	Гидропривод. Основы и компоненты. – Bosch Rexroth, 2003. – 323 с.

Интернет-источники

- Сайт компании АСКОН. Форма доступа: http://ascon.ru/

- Образовательный ресурс по гидравлике и гидро- и пневмоприводу. Форма доступа: http://gidravl.narod.ru

- Все о работе с металлом. Металлический форум. Форма доступа: http://www.chipmaker.ru