Приложение 2 Описание оборудования

Подгруппа 3 - специальность  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Одноканальный блок питания ОВЕН БП30Б-Д3-24

Основные функции

- Преобразование переменного (постоянного) напряжения в постоянное стабилизированное напряжение

- Ограничение пускового тока с помощью терморезистора

- Защита от перенапряжения и импульсных помех на входе с помощью варистора

- Защита от перегрузки, короткого замыкания и перегрева

| Входное напряжение блока питания: |  |
| --- | --- |
| – переменного тока | 90...264 В |
| – постоянного тока | 110...370 В |
| Частота входного переменного напряжения | 47...63 Гц |
| Порог срабатывания защиты по току | не более 1,4 Imax |
| Максимальная выходная мощность | 30 Вт |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении напряжения питания | ±0,2 % |
| Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 Imax до Imax | ±0,2 % |
| Рабочий диапазон температур | –20...+50 °C |
| Коэффициент температурной нестабильности выходного напряжения в рабочем диапазоне температур | ±0,015 % / °C |
| Электрическая прочность изоляции: |  |
| – вход - выход (действующее значение) | 3 кВ |
| – вход - корпус (действующее значение) | 1,5 кВ |
| Уровень радиопомех | по ГОСТ Р 51527 группа С |
| Тип и габаритные размеры корпуса | Д3, 54х90х58 мм |
| Степень защиты корпуса (со стороны передней панели) | IP20 |

Модуль ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-224..8А

Назначение прибора

Прибор предназначен для измерения аналоговых сигналов, преобразования измеренных параметров в значение физической величины и последующей передачи этого значения по сети RS-485.

### Характеристики ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8А

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания: | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63Гц или от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 |
| Количество аналоговых входов | 8 |
| Время опроса одного входа*: |  |
| термометры сопротивления, с, не более | 0,9 |
| термоэлектрические преобразователи и унифицированные сигналы постоянного напряжения и тока, с, не более | 0,6 |
| Предел основной приведенной погрешности при измерении: термоэлектрическими преобразователями, % термометрами сопротивления и унифицированными сигналами постоянного напряжения и тока, % | +0,5 +0,25 |
| Электрическая прочность изоляции цепей, В | 1500 |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 |
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 |
| Протокол связи, используемый для передачи информации | ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
| Степень защиты корпуса | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клеммной колодки |
| Габаритные размеры прибора, мм, не более | 63х110х73 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50 000 |

Модуль ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-224.16ДН

Назначение прибора

Модули предназначены для сбора данных со встроенных дискретных входов и передачи их в сеть RS-485.

### Характеристики ввода дискретных сигналов ОВЕН МВ110-224.16ДН

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания: | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63Гц или от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 |
| Количество дискретных входов | 16 |
| Макс. частота входного сигнала | 1 кГц |
| Мин. длительность входного сигнала | 0,5 мс (скважность 2 для частоты 1 кГц) |
| Напряжение питания входов (внешний источник) | 24 ±3 В |
| Ток «логической единицы» | не менее 4,5 мА |
| Ток «логического нуля» | не более 1,5 мА |
| Электрическая прочность изоляции цепей, В | 1500 |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 |
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 |
| Протокол связи, используемый для передачи информации | ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
| Степень защиты корпуса | IP20 со стороны передней панели, IP00 со стороны клеммной колодки |
| Габаритные размеры прибора, мм, не более | 63х110х73 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
| Средний срок службы, лет | 10 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 50 000 |

Модуль дискретного вывода ОВЕН МУ110-224.8Р

Назначение прибора

Модули предназначены для управления по сигналам из сети RS-485 встроенными дискретными выходными элементами (ВЭ), используемыми для подключения исполнительных механизмов с дискретным управлением.

## Характеристики модуля дискретного вывода ОВЕН МУ110-224.8Р

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение питания: | от 90 до 264 В переменного тока (номинальное напряжение 220 В) частотой от 47 до 63Гц или от 20 до 375 В постоянного тока (номинальное напряжение 24 В) |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 6 |
| Количество дискретных выходных элементов | 8 |
| Тип выходов | электромагнитное реле |
| Максимальная нагрузочная способность дискретных выходов | 4 А (при переменном напряжении не более ~250 В 50 Гц и cos φ>0,4) 4 А (при постоянном напряжении не более =24 В) |
| Интерфейс связи с компьютером | RS-485 |
| Максимальная скорость обмена по интерфейсу RS-485, бит/сек | 115200 |
| Протокол связи, используемый для передачи информации | ОВЕН; ModBus-RTU; ModBus-ASCII; DCON |
| Степень защиты корпуса | IP20 |
| Габаритные размеры прибора, мм | 63х110х73 |
| Масса прибора, кг, не более | 0,5 |
| Средний срок службы, лет | 8 |

### Преобразователь интерфейсов ОВЕН АС4

Назначение преобразователя интерфейсов

ОВЕН АС4

Прибор предназначен для взаимного преобразования сигналов интерфейсов USB и RS-485. Позволяет подключать к промышленной информационной сети RS-485 персональный компьютер, имеющий USB-порт.

## Основные функции преобразователя итерфейсов ОВЕН АС4

- Взаимное преобразование сигналов интерфейсов RS-485 и USB

- Автоматическое определение направления передачи данных

- Гальваническая изоляция входов

- Создание виртуального сом-порта при подключении прибора к ПК, что позволяет без дополнительной адаптации использовать информационные системы (SCADA, конфигураторы), работающие с аппаратным СОМ-портом

- Питание от шины usb

- Встроенные согласующие резисторы

### Термопреобразователь сопротивления ДТС125Л-50М.В3.60

(датчик температуры воздуха)

| Параметры | Материал | Длина монтажной части L*, мм |
| --- | --- | --- |
| D=6 мм (-50...+100 0С) | сталь 12Х18Н10Т | 60, 80, 100 |

### Светосигнальные индикаторы ИЭК

| Изображение | Наименование |
| --- | --- |
|  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм красный 24В AC/DC |
|  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм желтый 24В AC/DC |
|  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм зеленый 24В AC/DC |
|  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм синий 24В AC/DC |
|  | Лампа AD22DS(LED)матрица d22мм белый 24В AC/DC |

### Кнопочный сдвоенный выключатель «ПУСК/СТОП»

### APВВ-22N "I-O" d22мм неон/240В 1з+1р ИЭК.

### Выключатель кнопочный с фиксацией "Грибок"

### ВK-22-AE 1НО+1НЗ красный 220В DEKraft

### Извещатель магнитоконтактный ИО 102-5, Магнито-Контакт.

Рабочий зазор: 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты);

Коммутируемое напряжение: 72 В;

Коммутируемый ток: 250 мА

Диаметр корпуса: 9 мм

Датчик бесконтактный индуктивный ВБ2.12М.55.4.1.1.К, ОВЕН

Рабочий зазор: 0...4 мм

Ток нагрузки, мА: 300

Выходной ключ: pnp транзистор

Максимальный потребляемый ток, мА: 8

Частота срабатывания мах, кГц:  0.6

### Активатор замка двери 5 проводов CL-010

Номинальное напряжение: 12 В.

### Мотор-редуктор вращения поддона СВЧ-печи SSM-16H (MDBF03001)

Номинальное напряжение: 220-240В, 50/60 Гц;

Скорость вращения:  3 об./мин.;

Потребляемая мощность: 3Вт;

Направление вращения: против часовой стрелки.

Кабель нагревательный саморегулирующий 17КСТМ2-Т, ТЕПЛОЛЮКС

Номинальное напряжение: 220 В;

Мощность: 17 Вт;

Максимальная температура: 65 град.