Приложение 4 Рекомендации по выполнению монтажных работ

Подгруппа 3 - специальность  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

Рекомендации по выполнению монтажных работ:

а) приборы должны крепиться на DIN –рейке;

б) устройства сигнализации должны крепиться в корпусах;

в) провода должны быть уложены в перфорированных кабель-каналах;

г) при включении установки должна загореться зеленая сигнальная лампочка «Питание»;

д) провода должны быть зачищены стриппером на 5 мм;

e) на концах проводов должны быть установлены наконечники кабельные типа НШВИ. Установку наконечников производить обжимными клещами (кримпером).

е) перед включением стенда проверить мультиметром отсутствие короткого замыкания на клеммах «+» и «-» блока питания (измерить сопротивление);

ж) фиксация модульной аппаратуры на монтажной DIN-рейке обеспечивается торцевым фиксатором (ограничителем);