Приложение 5 Параметры информационного обмена по сети RS-485

Подгруппа 3 - специальность  15.02.07 Автоматизация технологических процессов и производств (по отраслям)

- Настройки COM-порта:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Скорость обмена данными, бит/с | 115200 |
| Длина слова данных, бит | 8 |
| Тип контроля четности слова данных | нет |
| Количество стоп-битов в посылке | 1 |
| Задержка ответа по сети RS-485, мсек | 2 |

- Адреса модулей ввода/вывода в сети MODBUS RTU:

| Наименование | Адрес (DEC) | Адрес (HEX) |
| --- | --- | --- |
| Ввода аналоговых сигналов МВ110-224.8А | 10 | 0A |
| Модуль ввода дискретных сигналов МВ110-224.16ДН | 20 | 14 |
| Модуль дискретного вывода МУ110-224.8Р | 30 | 1E |